## Slide 1: Reinforcement Learning în conducerea autonomă
Prezentare articole științifice
Ana-Maria Panait
Dafina Trufaș
Iulia-Georgiana Talpalariu
Tiberiu Nicolae Titirigă
Universitatea București
Facultatea de Matematică și Informatică
Anul III, Semestrul I
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-ND.

## Slide 2: Cuprins
Ye, Fei, et al. "Automated lane change strategy using proximal policy optimizationbased deep reinforcement learning." 2020 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV). IEEE, 2020.
Kim, Min-Seong, Gyuho Eoh, and Tae-Hyoung Park. "Decision Making for Self-Driving Vehicles in Unexpected Environments Using Efficient Reinforcement Learning Methods." Electronics 11.11 (2022): 1685.
Fayjie, A. R., Hossain, S., Oualid, D., & Lee, D.-J. (2018). Driverless Car: Autonomous Driving Using Deep Reinforcement Learning in Urban Environment. 2018 15th International Conference on Ubiquitous Robots (UR)
Nageshrao, Tseng, Filev. “Autonomous Highway Driving using Deep Reinforcement Learning” 2019
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-ND.

## Slide 3: Automated lane change strategy using proximal policy optimization based deep reinforcement learning
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-ND.

## Slide 4: Structură
Concepte de RL - Vedere de ansamblu asupra PPO
PPO în Conducerea Autonomă (Prezentarea articolului)
Concluzii
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-ND.

## Slide 5: Titlul original al articolului: Automated Lane Change Strategy using Proximal Policy Optimization -based Deep Reinforcement Learning
Fei Ye, Xuxin Cheng, Pin Wang, Ching-Yao Chan and Jiucai Zhang

## Slide 6
Strategia automată de schimbare de bandă utilizând algoritmul de Proximal Policy Optimization (PPO)- bazat pe Deep RL
Fei Ye, Xuxin Cheng, Pin Wang, Ching-Yao Chan and Jiucai Zhang
Decizia de schimbare a benzii - când și cum
Varianță mai scăzută
Învățare mai rapidă
Accentul pe siguranță

## Slide 7: Proximal Policy Optimization
Policy-based
Model-free
Bazat pe gradienți
Antrenare 'online'
Dezvoltat de cei de la OpenAi în 2017
Utilizat de ChatGPT
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA-NC.

## Slide 8: Proximal Policy Optimization
2 rețele neurale antrenate în paralel
  Actor = estimează funcția π (policy) și ia anumite acțiuni ținînd cont de stare
  Critic = estimează funcția V (value) și pentru o stare calculează rewardul pornind de la ea

## Slide 9: Policy Gradient
Probabilitățile din outputul rețelei care estimează politica (actor)
Avantajul (estimat) = diferența între rewardul calculat luând stările decise de actor și baseline-ul estimat de critic
(avantaj pozitiv => va crește probabilitatea de a selecta acțiunea respectivă,
avantaj negativ => va scădea probabilitatea de a selecta acțiunea respectivă)

## Slide 10: Trust Region Policy Optimization
Constrângere care ne asigură că update-urile asupra policy-ului nu ne duc prea departe de vechiul policy
Dezavantaje: overhead în optimizare, comportament neașteptat în timpul antrenării

## Slide 11: Proximal Policy Optimization
Introduce constrângerea în obiectiv, în funcția de loss direct
Se asigură că acțiunile care sunt mai bune decât se aștepta criticul să nu influențeze exagerat de mult update-urile

## Slide 12: Proximal Policy Optimization
Loss-ul întregului ansamblu, care include:
  Lossul rețelei de policy
  Lossul rețelei de value
  Componentă care asigură explorarea

## Slide 13: Conducerea autonomă Schimbarea benzii
Obligatorie:
  Terminarea benzii
  Ieșirea de pe autostradă
La dorința șoferului:
  Viteză mai mare
  Experiență mai bună de condus

## Slide 14: Conducerea autonomă Schimbarea benzii
Obligatorie:
  Terminarea benzii
  Ieșirea de pe autostradă
La dorința șoferului:
  Viteză mai mare
  Experiență mai bună de condus

## Slide 15: Arhitectura sistemului propus

## Slide 16: Scenariu de schimbare a benzii
Acțiuni în spațiul lateral:
  0 = păstreză banda
  1 = schimbă banda imediat
  2 = abandonează schimbarea benzii
Acțiuni în spațiul longituinal:
  0 = urmează leaderul benzii curente
  1 = urmează liderul benzii target
În total – 6 acțiuni

## Slide 17: Scenariu de schimbare a benzii
O stare conține observații (21 de variabile continue) despre:
  Vehicului ego
  Vehiculele din față și din spate de pe banda curentă, precum și de pe banda țintă

## Slide 18: Funcția de Recompensă (Reward)
Confort
Eficacitate
Siguranță

## Slide 19: Funcția de Reward pentru Siguranță

## Slide 20: Experiment - Setup
SUMO
Un segment de autostradă real simulat
Trafic dens

## Slide 21: Hiperparametri
Optimizer – Adam
Prag de distanță de siguranță (near-collision) - 10 m

## Slide 22: Experiment – Metrici de Evaluare
Rata coliziunilor (average collision rate)
Rata de succes a taskului (task success rate) = vehicului ego a schimbat banda înainte de ieșirea de pe autostradă și a evitat cu succes coliziunile
Ambele evaluate în timpul:
    Antrenării
    testării
 | Antrenare | Testare
Simulări (Rollouts) | 10 | 50
Orizont | 512 | 1024

## Slide 23: Experiment - Training
Observăm că modelul învață

## Slide 24: Experiment - Rezultate
Comparație cu 2 versiuni de agenți bazați pe reguli, care iau decizia în funcție de :
TTC = time-to-collision
Distanța de siguranță

## Slide 25: Concluzii
PPO e mult mai bun decât strategiile bazate pe reguli
Din păcate, autorii articolului nu compară PPO cu alți algoritmi de RL

## Slide 26: Bibliografie
Fei Ye - Automated Lane Change Strategy using Proximal Policy Optimization-based Deep Reinforcement Learning https://arxiv.org/abs/2002.02667
J. Schulman - Proximal Policy Optimization Algorithms https://arxiv.org/abs/1707.06347
https://www.researchgate.net/figure/High-level-diagram-of-the-proximal-policy-optimization-algorithm_fig1_366247043
https://www.youtube.com/watch?v=5P7I-xPq8u8&ab_channel=ArxivInsights
https://danieltakeshi.github.io/2017/04/02/notes-on-the-generalized-advantage-estimation-paper/

## Slide 27: Decision Making for Self-Driving Vehicles in Unexpected Environments Using Efficient Reinforcement Learning Methods
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-ND.

## Slide 28: Decision Making for Self-Driving Vehicles in Unexpected Environments Using Efficient Reinforcement Learning Methods - privire de ansamblu -
Scopul principal al articolului este acela de a prezenta o metodă de antrenare a unui agent de Reinforcement Learning pentru conducerea autonomă, care să nu ofere ca output doar decizii, ci și grade de certitudine asociate, pentru evitarea acțiunilor nepotrivite ce pot apărea în situații care nu au fost întâlnite în procesul de antrenare.
Pentru atingerea acestui obiectiv, tehnica utilizată a fost DeepSet-Q with Gaussian mixture (DwGM-Q), cu ajutorul Gaussian Mixture, agentul luând decizii sigure și în situații pe care nu a fost încă antrenat.

## Slide 29: Mixture density network
O rețea neuronală de tip MDN (Mixture Density Network) produce ca output parametri unui GMM (Gaussian Mixture Model): ponderea, media și deviația standard pentru fiecare dintre cele K distribuții Gaussiene care compun modelul.
Pentru o intrare x, rezultatul GMM-ului este media ponderată a probabilităților de apartenență a lui x la fiecare dintre cele K distribuții Gaussiene, și este dat de următoarea formulă:

## Slide 30: Incertitudinea - clasificare și formule de calcul -
Incertitudinea deciziilor unui agent este de două tipuri:
  Aleatorie – generată de “zgomotul” conținut de predicțiile GMM-ului
  Euristică – cauzată de situații neîntâlnite în procesul de antrenare
Formula de calcul pentru incertitudinea totală asociată unui vector de intrare x:
unde și

## Slide 31: Arhitectura rețelei
Primul layer al ansamblului de rețele utilizat este rețeaua care extrage trăsăturile vehiculelor.
Trăsăturile extrase sunt prelucrate prin operații de scufundare, pentru a le reduce dimensiunile și pentru a obține trăsături care se mențin constante modulo permutări ale datelor. La vectorul de caracteristici se concatenează starea vehiculului-ego.
Funcția action-value se calculează conform următoarei formule:

## Slide 32: Procesul de decizie
Elementul-cheie în procesul de luare a unei decizii de deplasare de către agent îl reprezintă pragul de incertitudine, indicator în funcție de a cărui valoare, acțiunea decisă de agent este creditată și efectuată, sau considerată nesigură, caz în care se recurge la o acțiune de urgență stabilită.
Valoarea pragului de incertitudine este determinată astfel:
Diagrama de mai jos prezintă întreg procesul prin care agentul ajunge la o decizie:

## Slide 33: Mediul
Stările sunt tupluri de forma: , , unde
reprezintă starea vehiculului-ego, iar
starea celui de-al i-lea vehicul,
valorile variabilelor din formulele fiind calculate conform:
10 acțiuni, date de deplasări longitudinale (accelerație {-1, 0, 1}m/s2 și -4 m/s2 în caz de urgență) și latitudinale (menținere de bandă / stânga / dreapta)
Recompense: , penalizare -1 pentru TTC < 2.5s și -10 pentru utilizarea frânei de urgență

## Slide 34: Experiment și observații
S-a utilizat un simulator SUMO, cu un mediu care să reprezinte o autostradă cu trei benzi. Episoadele au fost setate la un număr de 100 de decizii. Au fost analizate trei tipuri de scenarii: (I) scenariul de deplasare fără evenimente neprevăzute, (II) scenariul în care apare o mașină oprită pe carosabil, (III) scenariul în care vehiculul-ego este devansat de altul.
S-au obținut următoarele rezultate:
  În primul scenariu, toate deciziile sunt sub pragul de incertitudine.
  În cel de-al doilea scenariu:
    este vizibilă o creștere a incertitudinii epistemice, care se reduce, însă, odată cu progresul în antrenare.
    incertitudinea depășește pragul stabilit, la detectarea mașinii oprite, și astfel se recurge la acțiunea de siguranță și episodul se finalizează fără coliziuni
  În cel de-al treilea scenariu:
  incertitudinea depășește pragul stabilit și se execută acțiunea de siguranță

## Slide 35: Concluzii
Agentul proiectat de autorii articolului prezintă avantajul, față de modelele deja existente, de a evita coliziunile în situații neprevăzute, pe baza pragului de incertitudine și a acțiunii de siguranță.
Totodată, viteza de calcul a agentului analizat este superioară celei a modelelor deja existente.
Un alt aspect ce merită amintit aici este faptul că metoda propusă poate distinge între cele două tipuri de incertitudine, interpretând astfel valorile în mod mai eficient.
Totuși, abordarea din această lucrare prezintă dezavantajul de a necesita un timp de antrenare de patru ori mai îndelungat decât în cazul unui DeepSet-Q.

## Slide 36: Autonomous Highway Driving using Deep Reinforcement Learning
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-ND.

## Slide 37: Autonomous Highway Driving using Deep Reinforcement Learning
Scopul articolului: învățarea unui agent de Deep Reinforcement Learning să conducă autonom pe autostrăzi
Algoritmul propus:
  Algoritmul DDQN – rectifică problema de supraestimare prezentă in DQN
  Verificări de siguranță pe orizont de distanță restrânsă
  Buffer de coliziuni pentru stocarea evenimentelor care încalcă verificările de siguranță
  Adaptare continuă după antrenarea inițială a modelului folosind verificări de siguranță

## Slide 38: Mediul de simulare
-> Pentru un scenariu cu autostradă cu trei benzi
Indicatori de accesibilitate (27):
distanța relativă și viteza pe direcție longitudinală și laterală față de cea mai apropiată mașină din față/spate pe banda central
Distanța relativă și viteza față de cea mai apropiată mașină din față/spate pe banda dreaptă
Distanța relativă și viteza față de cea mai apropiată mașină din față/spate pe banda stângă
Viteza longitudinala, poziția laterală și viteza laterală a vehiculului Ego
Acțiuni (12):
longitudinale:
  menținere viteză
  accelerare
  frânare
  frânare puternică
laterale:
  menținere bandă
  schimbare bandă la dreapta
  schimbare bandă la stânga

## Slide 39: Verificările de siguranță și Dinamica Vehiculelor
Verificările de siguranță:
Modelul Vehiculului:
-> Fiecare vehicul este considerat un punct-material.
Ecuațiile de mișcare longitudinale folosite:
Ecuația de mișcare laterale folosite:

## Slide 40: Arhitectura folosită

## Slide 41: Algoritmul decizional
Este antrenată politica π cu o funcție de reward ρ care ține cont de următoarele criterii:
  Viteza ideală de mișcare raportată la condițiile de trafic
  Banda ideală și offsetul de la centrul benzii
  Distanța relativă ideală pană la următoarea mașină
Funcțiile de recompensă:

## Slide 42: Performanțele modelului
Rewardul mediu per decizie al rețelei DDQN este: -0.025.

## Slide 43: Bufferul de coliziuni:
Sunt folosite două buffere separate pentru stocarea tranzițiilor sigure și nesigure - este o variantă simplificată a metodei de răspuns bazat pe prioritizarea experiențelor (PER)
Comparația bufferului de coliziuni cu PER:
  Experimentele au arătat că utilizarea a două buffere explicite oferă o politică marginal mai bună în comparație cu PER pentru scenariul de conducere pe autostradă.
  Aceasta poate fi datorată împărțirii clare a tranzițiilor sigure și nesigure, oferind astfel o separare mai definită a experiențelor relevante pentru învățare

## Slide 44: Adaptare continuă
După antrenare pentru îmbunătățirea performanțelor, de fiecare dată când verificările de siguranță sunt încălcate, se reantrenează rețeaua adăugând în bufferul de coliziuni tranziția corespunzătoare, folosind un learning rate mai mic decât cel din timpul antrenării.

## Slide 45: Concluzii
Arhitectura de control prezentată în acest studiu demonstrează capacitățile superioare ale agentului DRL învățat în diferite condiții de trafic.
Prin modificarea algoritmului de învățare, s-a creat un cadru de adaptare continuă care reduce numărul de încălcări ale regulii de siguranță.
Un agent fară notiuni de siguranță precizate explicit de cele mai multe ori nu găsește o politică optimă sau o sa aibă nevoie de un volum foarte mare de date

## Slide 46: Driverless Car: Autonomous Driving Using Deep Reinforcement Learning in Urban Environment
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-ND.

## Slide 47: Deep Reinforcement Learning autonomous navigation and obstacle avoidance of self-driving cars
Lucrarea urmărește folosirea Deep Reinforcement Learning-ului având o abordare diferită, folosind un Q-Learning modificat sa utilizeze Deep Neural Network, cu scopul de a avea control asupra deciziilor asemănător oamenilor.
Ceea ce aduce in plus aceasta abordare sunt următorii 4 pași adăugați Q-Learning-ului: Experience Replay, Target Network, Clipping Rewards and Skipping Frames

## Slide 48: Deep Q Network
Modelul clasic de Q-Learning are limitarile sale. Este eficient in multimile cu putine stări, insa in cele cu mai multe stări eșuează. Aceasta problema este rezolvată prin adăugarea de reutilizare a experiențelor din memorie și un grup de stări target.
Algoritmul retine pentru fiecare tranziție dintre stare și acțiune o recompensa pentru următoarea stare s’ și actualizeaza rețeaua. Scopul agentului este de a maximiza recompensa.

## Slide 49: Actualizări
Actualizarea Q-Learningului este incrementală și nu converge rapid. Mai multe execuții cu aceleași date duc la un rezultat mai bun, mai ales când varianța rezultatelor imediat următoare este mică.
În Q-Network, valoarea curentă se bazează pe valoarea precedenta, de aceea fostul Q(s,a) este mai apropiat de următorul Q(s,a), acesta fiind motivul pentru care target-ul probabil sa se schimbe cu fiecare actualizare. Pentru a soluționa problema folosim un target network, care este o copie a training network-ului înghețat in timp, pentru a avea cunoștințele pe un anumit interval.
Pentru a fi eficient, intervalul trebuie sa fie suficient de mare, astfel încât rețeaua originala sa aibă timp pentru a converge.

## Slide 50: Arhitectura rețelei
Rețeaua conține 3 straturi convolutionale și 4 straturi complet conectate (dense)
Exista doua input-uri, imagini de la camera frontală (RGB, 80x80) și un grid-map de la un senzor pe baza de laser (80x80)

## Slide 51: Procesul de învățare
Pentru acest agent vom avea 5 stări definite: Continuă să mergi (reward = speed/5), stânga(-0.6), dreapta(-0.2), accelerează(+1) și frânează(-0.5). Scopul agentului nostru este de a continua sa meargă. Pentru orice coliziune, rewardu-ul este foarte mic, de -6.
Agentul trebuie sa învețe când sa frâneze dacă sunt obiecte în apropiere, sa accelereze când este liber in față și sa schimbe banda in caz de nevoie.

## Slide 52: DQN with experience replay by DeepMind

## Slide 53: Experimente și observații
Pentru a antrena DQN-ul, s-a folosit un mediu virtual cu 5 benzi și o structură asemănătoare unui oraș, cu clădiri, copaci, etc..
Curba de învățare ne arata ca agentul isi îmbunătățește deciziile gradual cu succes de-a lungul timpului. In grafic este plotată recompensa cumulata la fiecare 3000 pași, realizându-se peste 100.000 de încercări.

## Slide 54: Concluzii
În urma antrenarii DQN-ului, prototipul creat pentru a imita o mașină reală a putut folosi cu succes rețeaua antrenată, având rezultate asemănătoare omului, uneori chiar mai bune.
Performanta acestei metode este puternica influențată de puterea computationala a sistemului.
Soluția propusă aduce avantaje față de abordările existente, având în vedere că folosește un algoritm clasic, la care sunt adăugați pași suplimentari pentru a lărgi orizontul de funcționare al acestuia.
Faptul că agentul ajunge sa aibă putere de decizie mai bună decât a omului în anumite cazuri este doar motiv de a continua cercetarea și îmbunătățirea acestor rețele.